附件1

安全风险防控检查重点内容

一、通用检查内容

1.是否制定了天然气保供工作方案，是否制定并落实了保供安全生产风险管控措施；

2.保供设备设施是否按规定完成了维修保养工作，是否按要求配置了相应的备品备件；

3.装备的可燃气体检测报警系统、有毒有害气体检测报警系统、火灾探测报警系统、紧急关断系统是否正常投运；生产现场是否存在擅自停用装置设施的安全保护、联锁保护或者擅自变更报警控制参数的情况；

4.消防设施是否配套齐全，是否正常投用，是否按规定维修保养并保持完好有效，值班操作人员是否会熟练使用；消防控制室、消防水泵房、泡沫泵房是否正常运行；企业专职消防队、工艺处置队是否组织实战训练和联合演练，建立完善应急处置联动机制；

5.是否存在超能力生产、超负荷作业的情况，是否存在违章指挥、违规作业的情况；

6.是否存在将项目发包给不具备相应资质的承包商的情况：是否按规定签订了安全生产管理协议，承包商人员是否掌握本岗位相应的安全生产知识；

7.两个及以上生产经营单位交叉作业是否明确了各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调；

8.动火、吊装、管线打开、进入受限空间、临时用电、高处等高危作业是否严格执行了作业许可制度；

9.人员变更、设备变更、工艺及作业变更是否严格执行了变更管理制度；

10.新投产建设项目安全设施“三同时”是否执行到位，是否按要求完成了安全设施竣工验收；

11.企业应急救援物资和装备是否配备到位、维护良好，应急人员是否熟练使用应急装备；

12.应急处置预案是否实用有效，是否定期应急演练并总结改进。

二、专业检查内容

（一）天然气长输管道企业

1.是否完成了人口密集型高后果区等高风险管段安全风险评价，并按照“一区一案”要求落实了物防、人防、技防和信息防管控措施；

2.是否完成了管道沿线发生地质灾害管段的安全评估和修复治理；

3.管道、站场阴极保护系统是否正常投运；

4.是否制定了管道巡护和管道第三方施工管理制度，是否按要求进行了管道巡护和监护；

5.是否存在自身排除确有困难的外部安全隐患，是否向县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门报告；

6.是否配置了与运营管道相适应的维修和抢修资源，或通过协议委托具有相应能力的单位提供维修和抢修技术服务；

7.站内工艺管道存在可能超压的部位，是否设置了压力保护设施，并按标准要求进行检测；

8.输气站内管道存在冻结风险或堵塞风险的部位，是否采取了有效的防冻堵措施。

（二）应急调峰储气设施

1.罐区是否实现了紧急切断功能；是否配备了独立的安全仪表系统；

2.储罐防火间距、防火堤设置是否符合要求，消防车通道是否畅通，灭火药剂储备是否满足救援需要；

3.可燃气体检测报警系统是否独立于其他系统单独设置；

4.在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，是否采取了加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施；

5.可能出现真空的工艺设备和管道是否采取了防止真空造成损坏的措施；

6.气化器的设计压力是否大于或等于安全阀的整定压力；

7.气化器、高压泵、蒸发气压缩机和卸料臂等关键设备是否按要求配置了备品备件；

8.各气化器出口紧急切断阀及其上游管路系统和安全阀的设计温度是否与气化器设计温度一致；

9.槽车装车系统是否配置了万向装车臂，是否配置了紧急拉断装置。

各地各部门可结合本地区（分管领域）实际，进一步确定各类保供企业安全风险防控检查重点，细化措施要求。

附件2

吴忠市利通区天然气安全保供工作周报表

单位（加盖公章）：                时间：   年  月   日

| 确定本区域保供企业 | 本周检查指导情况 | 隐患排查治理情况 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 单 | 出动人数（个） | 检查企业（家） | 问题隐患（条） | 是否重大隐患 | 已整改（条） | 限期整改时限 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：该表要求每周二下午18：00前报区安委办。

附件3

保供工作联络员名单

单位（加盖公章）：                 时间：   年  月   日

| 姓 名 | 单 位 | 职 务 （职称） | 专 业 | 工作手机 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：各乡镇及相关部门务必于12月7日前报区安委办。